OPIS  TECHNICZNY

Termomodernizacja  budynku Urzędu Gminy Słubice.

- Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Słubice. 
Jako podstawę opracowania przyjęto:

a.	zlecenie inwestora;

b.	pomiary wysokościowe z inwentaryzacją własną w terenie;

- ekspertyzę techniczną budynku;

e.	ogólne specyfikacje techniczne;

f.	normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

- Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Słubicach na dz. nr 236/3.

Właścicielem działek jest gmina Słubice.

- Przedmiot  opracowania

### Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice.

Inwestycja swym zakresem obejmuje remont i termomodernizacje budynku Urzędu Gminy w Słubicach, w skład której wchodzi remont i docieplenie dachu, wymiana instalacji odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi, wymiana poręczy, drabinki na dach oraz wymiana opaski wokół budynku.

- Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych, charakterystyki energetycznej, walorów wizualno-użytkowych istniejącego budynku oraz dostosowanie go parametrów do obowiązujących norm i przepisów.

- Program użytkowy budynku – ocena pod kątem termomodernizacji.

5.1 Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków szczelinowych obustronnie otynkowanych. Przegrody poziome stanowią stropy żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych. Na ostatnim stropie wykonano stropodach pełny.

Na parterze i piętrze budynku usytuowano pomieszczenia biurowe, konferencyjne, sanitariaty, komunikacja oraz pomieszczenia gospodarcze. W piwnicy znajdują się  kotłownia z magazynem oleju oraz pomieszczenie gospodarcze

Budynek posiada przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla budynku jest zasilana z istniejącej kotłowni olejowej.

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejącą drogę wewnętrzną.

Istniejące przegrody posiadają następujące parametry izolacyjności cieplnej:

-  ściany zewnętrzne  - 1,10 W/m2K

-  stropodach 	    - 1.94    W/m2K

W czasie pomiarów inwentaryzacyjnych i oględzin nie stwierdzono uszkodzeń dyskwalifikujących obiekt pod kątem możliwości remontu i termomodernizacji.  Budynek nadaje się do zrealizowania  przedmiotowej inwestycji.

Stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku (ścian zewnętrznych, stropu, fundamentów) ustalono, jako dobry, umożliwiający zaprojektowanie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących; bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także zachowanie interesów osób trzecich.

Ustalone zmiany nie spowodują pogorszenia bezpieczeństwa ludzi i mienia w całym budynku.

5.2 Wnioski z oceny stanu istniejącego

Ściany zewnętrzne  należy docieplić  styropianem grubości min. 10cm.

Stropodach/dach należy docieplić styropianem grubości min.15cm.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zachować niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Całość robót powinni wykonywać wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia w danej specjalności.

Istniejące pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy asfaltowej na którym widoczne są liczne spękania i złuszczenia co kwalifikuje je do wymiany. Na obróbkach blacharskich i orynnowaniu stwierdzono liczne ślady korozji kwalifikujące je do wymiany. Po oględzinach stwierdzono stan stolarki  drzwiowej i okiennej, jako niezadowalający  i zaprojektowano ich wymianę.

Nawierzchnie schodów są w złym stanie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi. Ze względów estetycznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę poręczy oraz drabinki na dach oraz demontaż krat i zastosowanie stolarki antywłamaniowej. Ponadto po dociepleniu fundamentu należy wykonać opaskę wokół budynku.

- Oddziaływanie obiektu na otoczenie.

Projektowany budynek nie wpłynie ujemnie na istniejące budynki i działki sąsiednie i nie spowoduje zmiany ukształtowania terenu.

Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Materiały użyte do wykonania inwestycji będą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

- Dane techniczne obiektu

- Dane dla stanu istniejącego budynku

Kubatura			- 2173,48m3

Powierzchnia zabudowy	- 319,87m2

Wysokość budynku		- 7,60m

Powierzchnia użytkowa:

Piwnicy		- 13,98m2

Parteru		- 243,61m2

Piętra		- 197,97m2

Łączna		- 455,56m2

- Dane dla stanu projektowanego budynku

Kubatura			-22 851,86m3

Powierzchnia zabudowy	- 330,64m2

Wysokość budynku		- 7,75m

Powierzchnia użytkowa:

Piwnicy		- 13,98m2

Parteru		- 243,61m2

Piętra		- 197,97m2

Łączna		- 455,56m2

- Ochrona cieplna budynku.

Istniejące przegrody nie spełniają wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku.

- ściany zewnętrzne			-	1,10 W/m2K

- stropodach				-	1,94 W/m2K

Założenia przyjęte do obliczeń ochrony cieplnej budynku:

-	temperatura zewnętrzna – (-20°C)

-	temperatura dla pomieszczeń (biurowych, gospodarczych na poziomie parteru i I-piętra, komunikacji) – (20°C)

- temperatura dla pomieszczeń sanitariatów – (24°C)

- temperatura dla pomieszczeń piwnicy – (16°C)

Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody po termomodernizacji:

- ściany zewnętrzne			-	0,29 W/m2K

- stropodach				-	0,24 W/m2K

- Opis projektowanych elementów

Ściany zewnętrzne istniejące

Zaprojektowano docieplenie istniejących ścian składające się z:

- istniejąca warstwa nośna

- projektowana warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr. 10cm, o maksymalnej   przewodności   cieplnej równej 0,040W/mK,

- tynk cienkowarstwowy systemowy silikonowy na siatce z włókna szklanego i kleju.

Na ścianach fundamentowych zaprojektowano ocieplenie ze styropianu EPS 70-040 gr. 8cm. Ściany fundamentowe należy odkopać do poziomu ław a następnie wykonać izolację przeciwwilgociową (2xDsperbit), a następnie wykonać ocieplenie i wykonać tynk cienkowarstwowy.

Pokrycie dachu

Na projektowanym budynku zaprojektowano wymianę pokrycia wraz z termomodernizacją.

Projektowane warstwy:

- istniejący stropodach,

- styropian EPS 70-040 gr. 15cm,

- papa podkładowa montowana mechanicznie,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów zaprojektowano za pomocą rynien dachowych (150 i rur spustowych (110 z PCV.

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy  powlekanej o gr. 0.55mm.

Zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej oraz drabinki na dach. Ponadto wszystkie kominy wentylacyjne należy rozebrać do poziomu stropu i odmurować a następnie otynkować. Docieplenie budynku spowodowało, iż należy podmurować wszystkie ogniomury a następnie wykonać na nich obróbki blacharskie.

Schody zewnętrzne.

Na schodach zewnętrzne wykonać okładzinę z płytek gresowych, antypoślizgowych, mrozoodpornych. Ponadto projektuje się wymianę poręczy. Poręcze zaprojektowano jako stalowe ocynkowane a następnie pokryte powłokami antykorozyjnymi.

Opaska wokół budynku.

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącej opaski a następnie wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej, na zewnątrz opaski zaprojektowano opornik gr. 6cm.

Stolarka zewnętrzna.

Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż krat okiennych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Okna PCV w kolorze białym, antywłamaniowe, szyba P4(4.4-4) z argonem, okucia obwiedniowe WK2. Współczynnik infiltracji powietrza przez okna a = 0.5-1.0m3/m*h*daPa.

Drzwi aluminiowe ocieplone, płycinowe w kolorze szarym.

Parapety wewnętrzne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano parapety z laminatów epoksydowych.

W miejscach gdzie pod oknami znajdują się grzejniki c.o. należy zamontować parapety poszerzone na szerokość grzejników.

Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy  powlekanej grub. 0.55mm.

Tynki i okładziny zewnętrzne

Na wszystkich ścianach zewnętrznych wykonać tynki cienkowarstwowe silikonowe na siatce i kleju.

Tynki wewnętrzne

W celu właściwego osadzenia nowej stolarki należy ją przesunąć na zewnątrz w stosunku do istniejącej jej lokalizacji, co spowoduje ubytki w tynkach wewnętrznych. W celu prawidłowego wykonania glifów zaleca się skucie istniejących tynków w glifach a następnie wykonanie nowych tynków cem-wap kategorii IVF. Wykonane tynki należy pokryć farbami emulsyjnymi (kolorystyka w zależności od istniejącej w danym pomieszczeniu).

- Instalacje

Instalacja odgromowa

W ramach inwestycji zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej.