Słubice, dnia 7 listopada 2008 roku

Gmina Słubice

ul. Płocka 32

09-533 Słubice

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Grabowiec – Studzieniec z nawierzchni żwirowej na bitumiczną na długości 370 mb gm. Słubice pow. Płocki woj. mazowieckie

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam wyjaśnienia na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 6 listopada 2008 r.:

- poz. 11 kosztorysu, ilość robót ziemnych winna być 5,8 m3, jednostka 1 m3,

- poz. 13 rozszerzyć długość przepustu do 4 rur WIPRO czyli 10mb,

- przepust pod drogą powiatową musi być wykonany, średnica 50 cm, długość 10 m, rury WIPRO, wykop 5,8 m3, rozbiórka nawierzchni bitumiczna 4 cm i podbudowy beton grub. 20 cm 5,5mx1,0=5,5 m2; odbudowa nawierzchni obmiar jw. o konstrukcji:

- mieszkanka optymalna z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 20 cm,

- podbudowa bitumiczna 10 cm,

- warstwa ścieralna z BA 5 cm,

- ścianki prefabrykowane,

Powyższe zmiany uwzględnić w kosztorysie ofertowym i cenie oferty.

- przesyłam projekt stałej organizacji ruchu w wykazem znaków: A-7 szt 2, D-1 -4, D-42/43 -4, E-7a/18c -4,

- zakres zawiera się pomiędzy skrzyżowaniami dróg powiatowej i gminnej z wykonaniem przepustu przez drogę powiatową: km: 1,769 – 2,139 = 0,37 km,

- dane do ACO DRAIN:

- korytka E150K z polimerbetonu ze zintegrowaną ochroną krawędzi ze stali ocynkowanej gr. 4 mm, spadek wewnętrzny

- ruszt z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem Quiclock.

- skrzynka odpływowa niska N100K/E100K z polimerbetonu z zamknięciem Quiclock.

Wójt Gminy

Józef Walewski

Otrzymują:

- Wykonawcy

- Strona internetowa www.bip.org.pl

- a/a