Słubice,  16 sierpnia 2010r.

Gmina Słubice

ul. Płocka 32

09-533 Słubice

Oznaczenie sprawy: Pp.ZP.341/15/10

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Odbudowa dróg gminnych: G-31 w miejscowości Piotrkówek (dz nr 116/8, 116/5, 114/2) L=0,327 km, G-23 w miejscowości Rybaki ( dz nr 181) L=0,418 km, G-41 w miejscowości Wiączemin Polski ( dz nr 41) L=0,709 km, G-28 Wiączemin Polski- Nowy Wiączemin- granica gminy ( dz nr 15/2, 16/2, 26) L=2,099 km, w gminie Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie”. o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) wyjaśniam:

Pytanie: „Na drogach gminnych: G-31 w m. Piotrkówek (dł. 327 mb) i G-23 w m. Rybaki (dł. 418 mb) Zamawiający wymaga ułożenia pod warstwą ścieralną geosiatki poliestrowej na całej długości drogi. Z naszych doświadczeń wynika że po ułożeniu geosiatki należy ułożyć dwie warstwy masy- wiążącej min. 3 cm grubości i warstwę ścieralną. Geosiatka poliestrowa jest tworzywem elastycznym, w trakcie układania masy mineralno- bitumicznej ma tendencję do podnoszenia się. Podlega również wpływom temperatury (rozszerza się i kurczy|). Jedynie odpowiednia ilość masy bitumicznej (z naszych doświadczeń wynika że min. 7 cm Układane w dwóch warstwach) zapobiegnie tworzenie się „pęcherzy” i zsuwaniu się ułożonej nawierzchni bitumicznej. W związku z powyższym, po dokonaniu wizji lokalnej w terenie proponujemy na w/w drogach po ułożeniu geosiatki, wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej gr. 3 cm. Na całej powierzchni drogi i zgodnie z projektem, ułożenie warstwy ścieralnej.”

Odpowiedź: Na drogach: G-31 w m. Piotrkówek i G-23 w m. Rybaki należy wykonać dodatkową warstwę wyrównawczą grubości 3 cm na całej powierzchni dróg. Załączone przedmiary określają zmieniony zakres robót.

Otrzymują:

- Wykonawca

- Strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice

- a/a