Słubice: dostawa nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice
Numer ogłoszenia: 280550 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Słubice , ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, tel. 024 2778056, faks 024 2778210.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslubice.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego następujących parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego: 1) Nadwozie: a) osadzone na ramie, rodzaj nadwozia Pick-up z podwójną kabiną w wersji 5 osobowej, ilość drzwi w kabinie 4, b) kolor - czerwony nie metalizowany, fabryczny lakier 2) Silnik: a) wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający aktualne obowiązujące normy emisji spalin, b) pojemność skokowa 2400 - 2500 cm3, c) moc 140-150 KM, d) dolna cześć silnika i skrzyni biegów chroniona osłoną przeciwuderzeniową z aluminium. 3) Układ jezdny: a) skrzynia biegów: manualna mechaniczna, minimum 5 biegów do jazdy w przód, b) napęd 4x2, z dołączalnym napędem 4x4, c) reduktor z przełożeniem do jazdy terenowej, d) sterowanie rodzajem napędu oraz reduktorem obsługiwany dodatkową dźwignią obok dźwigni zmiany biegów. e) Mechanizm różnicowy osi tylnej z blokada, lub typu LSD f) Stalowy przedni zderzak terenowy, g) wyciągarka elektryczna o sile uciągu 3,6 tony, z liną min. 25 m, sterowana pilotem z przewodem, zamontowana w zderzaku przednim (nie może wystawać poza obrys pojazdu). 4) Koła, układ hamulcowy a) system ABS z elektronicznym systemem rozdziału siły hamowania, b) ogumienie: minimum 16, z oponami przystosowanymi do jazdy terenowej, c) Koło zapasowe pod podłogą skrzyni ładunkowej 5) Parametry terenowe: a) prześwit pod osiami: min. 210 mm b) kąt natarcia: min. 30O c) kąt zejścia: min. 25O d) kąt rampowy: min. 25O e) głębokość brodzenia: min. 700 mm 6) Wymiary i masy: a) rozstaw osi min. 3050 mm b) długość maks. 5300 mm c) szerokość maks. 1830 mm d) wymiary skrzyni ładunkowej: szer. Min. 1500 mm, długość min. 1500 mm, wysokość do burt min. 450 mm e) dopuszczalna masa całkowita max. 2800 kg f) masa ciągniętej przyczepy z hamulcem: min. 2250 kg g) ładowność min. 700 kg 7) Wyposażenie kabiny: a) min. dwie poduszki powietrzne (airbagi), b) regulacja kolumny kierowniczej w min. 1 płaszczyźnie, c) klimatyzacja, d) immobiliser, autoalarm, e) radioodbiornik z CD i min. 4 głośniki, f) elektryczne sterowanie szyb, g) centralny zamek, h) apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy - 1 kpl, i) pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikami napicia, j) pasy bezpieczeństwa tylne min. zewnętrzne trzypunktowe, środkowy biodrowy. 8) Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego a) urządzenie zespolone sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wyposażone w manipulator zamontowany w przedniej części samochodu tak, by zapewniony był do niego dobry dostęp i nie utrudniał podróżowania na przednich fotelach, nie ograniczał widoczności. Urządzenie akustyczne musi wytwarzać co najmniej sygnały ostrzegawcze dwutonowe o zmiennym brzmieniu (ilość minimum 3) o głośności min 96 dB, Fale dźwiękowe powinny być wysyłane co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia powinna być równoległa do podłużnej oso symetrii pojazdu; dopuszcza się odchylenie od tego kierunku nie większe niż 15°. Włączanie urządzenia akustycznego powinno być zależne od włączenia ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych. Urządzenie musi być wyposażone w zespół nadawczo - rozgłośnieniowy umożliwiający przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu słyszalnych za zewnątrz w odległości minimum 20metrów. b) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: na dachu pojazdu belka sygnałowa z napisem STRAŻ barwy czerwonej na białym tle z dwoma lampami błyskowymi w kolorze niebieskim, Lampy błyskowe ksenonowe z podwójnym błyskiem lub LED. Dwa światła niebieskie pulsujące umieszczone w atrapie przedniej lub zderzaku pojazdu, diodowe LED. 9) Środki łączności a) W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny wraz z instalacją antenową i zasilającą, o następujących parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp 12,5 kHz, nie mniej niż 100 kanałów, zamontowany w przedniej części samochodu tak, by zapewniony był dobry dostęp do panelu manipulacyjnego i nie utrudniał podróżowania na przednich fotelach. 10) Zabudowa skrzyni ładunkowej: a) na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwna platforma o nośności min.300 kg, wysuw na min. 2/3 długości platformy, z możliwością zablokowania w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej, b) sztywna zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana z aluminium, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, z otwieranymi z trzech stron drzwiami na sprężynach gazowych (zawias na górnej powierzchni) zamykanymi na klucz (jeden klucz do trzech drzwi lub jeden klucz do tylnych drzwi i blokady pozostałych drzwi zwalniane od wewnątrz), umożliwiający łatwy dostęp i obsługę sprzętu. c) na dachu zabudowy relingi poprzeczne z możliwością przewożenia drabiny i długich narzędzi, nośność relingów i dachu umożliwiająca przewożenie min. 80 kg ładunku. d) na wysokości burt bocznych skrzyni ładunkowej wykonana półka z mocowaniami dla dostarczonego wyposażenia pożarniczego. e) wewnętrzne oświetlenie przestrzeni ładunkowej, oświetlenie pola pracy (min. po jednej lampie na boki i jedna do tyłu). f) wyposażenie w uchwyty umożliwiające szybki i łatwy dostęp do następującego sprzętu: - kanister 10 l - 1 szt., - toporek - 1 szt., - kask strażacki - 1 szt., - rękawice strażackie - 2 pary, - ubranie ochronne + buty z zabezpieczeniem przed ogniem - 1 kpl. - walizka medyczna do udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. - piła spalinowa - 1 szt. - deska ratownicza - 1 szt. 11) Wymagania ekologiczne Zamawiający zobowiązuje dostawcę do dostarczenia samochodu spełniającego niżej wymienione parametry techniczne: a) zużycie energii maks. 300 MJ/100km, b) emisja dwutlenku węgla - dla średniego spalania maksymalnie 220 g/km, c) norma emisji - min. Euro4 12) Gwarancja a) pełna gwarancja min. 36 miesięcy lub 100 000 km b) korozja powierzchniowa lub wady powłoki lakierniczej: min. 3 lata (dla skrzyni ładunkowej min. 1 rok) c) perforacja korozyjna nadwozia: min. 6 lat (dla skrzyni ładunkowej min. 3 lata) Wyposażenie, o którym mowa w pkt. 10 lit. d dostarczy do montażu Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.3.1-5 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu (dalej: Ogłoszenia) oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.3.2-5 Ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 5. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.3.2-5 Ogłoszenia należy wraz z ofertą - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 5.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.3.2-5 Ogłoszenia. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp - złożyć następujące dokumenty: 6.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, 6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 6.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.3.1 Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 7.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1) lit a) i c) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1.1) lit b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 8.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w Sekcji III.3.1) Ogłoszenia, które musi zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - koncesję, zezwolenie lub licencję

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

Specyfikację techniczną wg załącznika Nr 4 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT 2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, lub skażenia; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugslubice.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice ul. Płocka 32.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice ul. Płocka 32 - sekretariat (pokój Nr 15).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie