Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ugslubice.bip.org.pl

Słubice: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice
Numer ogłoszenia: 261566 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słubice , ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, tel. 24 2778056, faks 24 2778210.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslubice.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Słubicach na działce o nr ewid. 236/3. Właścicielem działki jest Gmina Słubice. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice. Inwestycja swym zakresem obejmuje remont i termomodernizację budynku Urzędu Gminy Słubice, w skład której wchodzi remont i docieplenie dachu, wymiana instalacji odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi, wymiana poręczy, drabinki na dach oraz wymiana opaski wokół budynku. Cel inwestycji Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych, charakterystyki energetycznej, walorów wizualno - użytkowych istniejącego budynku oraz dostosowanie jego parametrów do obowiązujących norm i przepisów. Program użytkowy budynku - ocena pod kątem termomodernizacji. 1) Opis stanu istniejącego Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków szczelinowych obustronnie otynkowanych. Przegrody poziome stanowią stropy żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych. Na ostatnim stropie wykonano stropodach pełny. Na parterze i piętrze budynku usytuowano pomieszczenia biurowe, konferencyjne, sanitariaty, komunikacja oraz pomieszczenia gospodarcze. W piwnicy znajdują się: kotłownia z magazynem oleju oraz pomieszczenie gospodarcze. Budynek posiada przyłącza wodno - kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla budynku jest zasilana z istniejącej kotłowni olejowej. Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejącą drogę wewnętrzną. Istniejące przegrody posiadają następujące parametry izolacyjności cieplnej: - ściany zewnętrzne - 1,10W/m2K - stropodach - 1,94 W/m2K Stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku (ścian zewnętrznych, stropu, fundamentów) ustalono jako dobry, umożliwiający zrealizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także zachowanie interesów osób trzecich. Ustalone zmiany nie spowodują pogorszenia bezpieczeństwa ludzi i mienia w całym budynku. 2) Wnioski z oceny stanu istniejącego Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem grubości min. 10 cm. Stropodach/dach należy docieplić styropianem grubości min. 15 cm. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zachować niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Całość robót powinny wykonywać wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia w danej specjalności. Istniejące pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy asfaltowej, na którym widoczne są liczne spękania i złuszczenia, co kwalifikuje je do wymiany. Na obróbkach blacharskich i orynnowaniu stwierdzono liczne ślady korozji kwalifikujące je do wymiany. Po oględzinach stwierdzono stan stolarki drzwiowej i okiennej jako niezadowalający i zaprojektowano ich wymianę. Nawierzchnie schodów są w złym stanie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi. Ze względów estetycznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę poręczy oraz drabinki na dach oraz demontaż krat i zastosowanie stolarki antywłamaniowej. Ponadto po dociepleniu fundamentu należy wykonać opaskę wokół budynku. Oddziaływanie budynku na otoczenie. Projektowane roboty związane z termomodernizacją budynku nie wpłyną ujemnie na istniejące budynki i działki sąsiednie i nie spowoduje zmiany ukształtowania terenu. Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby. Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki Inwestora. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Materiały użyte do wykonania inwestycji będą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Interesy osób trzecich nie będą naruszone. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem zabytkowym jak również nie jest położony w strefie konserwatorskiej ochrony. Dane techniczne obiektu 1) Dane dla stanu istniejącego budynku Kubatura - 2173,48m3 Powierzchnia zabudowy - 319,87 m2 Wysokość budynku - 7,60m Powierzchnia użytkowa: Piwnicy - 13,98 m2 Parteru - 243,61 m2 Piętra - 197,97 m2 Łączna - 455,56 m2 2) Dane dla stanu projektowanego budynku Kubatura -22851,86m3 Powierzchnia zabudowy - 330,64 m2 Wysokość budynku - 7,75m Powierzchnia użytkowa: Piwnicy - 13,98 m2 Parteru - 243,61 m2 Piętra - 197,97 m2 Łączna - 455,56 m2 Kubatura - 2173,48m3 Ochrona cieplna budynku. Istniejące przegrody nie spełniają wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku: - ściany zewnętrzne - 1,10 W/m2K - stropodach - 1,94 W/m2K Założenia przyjęte do obliczeń ochrony cieplnej budynku: - temperatura zewnętrzna - (-20stopniC) - temperatura dla pomieszczeń (biurowych, gospodarczych na poziomie parteru i I-piętra, komunikacji) - (20stopniC) - temperatura dla pomieszczeń sanitariatów - (24stopniC) - temperatura dla pomieszczeń piwnicy - (16stopniC) Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody po termomodernizacji: - ściany zewnętrzne - 0,29 W/m2K - stropodach - 0,24 W/m2K Opis projektowanych elementów termomodernizacji 1) Ściany zewnętrzne istniejące Zaprojektowano docieplenie istniejących ścian składające się z: a) istniejąca warstwa nośna b) projektowana warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr. 10 cm, o maksymalnej przewodności cieplnej równej 0,040 W/m2K, c) tynk cienkowarstwowy systemowy silikonowy na siatce z włókna szklanego i kleju. Na ścianach fundamentowych zaprojektowano ocieplenie ze styropianu EPS 70 040 gr. 8 cm. Ściany fundamentowe należy odkopać do poziomu ław a następnie wykonać izolację przeciwwilgociową (2 razy Dsperbit) i następnie wykonać ocieplenie i tynk cienkowarstwowy. 2) Pokrycie dachu Na projektowanym budynku zaprojektowano wymianę pokrycia wraz z termomodernizacją. Projektowane warstwy: - istniejący stropodach - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm, - papa podkładowa montowana mechanicznie, - papa termozgrzewalna nawierzchniowa. 3) Odprowadzenie wód opadowych z dachów zaprojektowano za pomocą rynien dachowych śr. 150 i rur spustowych śr. 110 z PCV. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm. Zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej oraz drabinki na dach. Ponadto wszystkie kominy wentylacyjne należy rozebrać do poziomu stropu i odmurować a następnie otynkować. Docieplenie budynku spowodowało, iż należy podmurować wszystkie ogniomury a następnie wykonać na nich obróbki blacharskie. 4) Schody Na schodach wykonać okładzinę z płytek gresowych, antypoślizgowych, mrozoodpornych. Ponadto projektuje się wymianę poręczy. Poręcze zaprojektowano jako stalowe ocynkowane a następnie pokryte powłokami antykorozyjnymi. 5) Opaska wokół budynku Zaprojektowano rozbiórkę istniejącej opaski a następnie wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, na zewnątrz opaski zaprojektowano opornik gr. 6 cm. 6) Stolarka zewnętrzna Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż krat okiennych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Okna PCV w kolorze białym, antywłamaniowe, szyba P4(4,4-4) z argonem, okucia obwiedniowe WK2. Współczynnik infiltracji powietrza przez okna a=0,5 1,0m3/m*h*daPa. Drzwi aluminiowe ocieplone, płycinowe w kolorze szarym. 7) Parapety wewnętrzne We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano parapety z laminatów epoksydowych. W miejscach gdzie pod oknami znajdują się grzejniki c.o. należy zamontować parapety poszerzone na szerokość grzejników. 8) Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej grub. 0,55mm. 9) Tynki i okładziny zewnętrzne Na wszystkich ścianach zewnętrznych wykonać tynki cienkowarstwowe silikonowe na siatce i kleju. Tynki wewnętrzne W celu właściwego osadzenia nowej stolarki należy ją przesunąć na zewnątrz w stosunku do istniejącej jej lokalizacji, co spowoduje ubytki w tynkach wewnętrznych. W celu prawidłowego wykonania glifów zaleca się skucie istniejących tynków w glifach a następnie wykonanie nowych tynków cem-wap kategorii IVF. Wykonane tynki należy pokryć farbami emulsyjnymi (kolorystyka w zależności od istniejącej w danym pomieszczeniu). Instalacje Instalacja odgromowa W ramach inwestycji zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej. Budynek Urzędu Gminy Słubice podczas prowadzonych robót budowlanych nie będzie wyłączony z użytkowania. Wykonawca zapewni swobodny i bezpieczny dostęp do budynku pracownikom Domu Pomocy Społecznej oraz interesantom w czasie prowadzenia prac budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót/kosztorysie nakładczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiału lub urządzenia, które one zastępują..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4, 45.41.00.00-4, 45.23.32.50-6, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych ).

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; Dla uznania, ze Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda by: 1.2.1. Wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku (wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian i stropodachów oraz inne remonty) o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każda z robót budowlanych. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda by Wykonawca wykazał; 1.3.1. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.: 1.3.1.1. Co najmniej jedną osobą do kierowania budową, która: a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, b) posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych przy kierowaniu robotami budowlanymi. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał co najmniej: opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 400.000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - załącznik nr 14 do SIWZ Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 400.000 złotych. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Informacja dot. powierzenia części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 21. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany , w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c., - koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2. Zmiany materiałów i/lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugslubice.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, pokój Nr 15 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie