Numer sprawy Pp.ZP.3410/12/06						Załącznik nr 2

## Szczegółowy wykaz niezbędnego wyposażenia wraz z opisem parametrów technicznych

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia Wykonawca podając zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | furgon towarowo – osobowy przeszklenie w części osobowej drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180( przystosowany do przewozu min 6 osób drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu łącznie 6 drzwi ( 2-je po każdej stronie pojazdu , dwuskrzydłowe drzwi tylne ) przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką, podłoga z bl;achy ryflowanej |  |
| Wyposażenie | belka świetlna z napisem „STRAŻ” urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy układ przeciwpoślizgowy ABS elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | minimum 3 % |  |
| Minimalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania | Nie większa niż 14 m |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4 Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 70 kW |  |
| . Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 280 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś tylna |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.