remont pokrycia dachowego SP Słubice.KST	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 19-01 0530-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - pierwsza war stwa | m2 | 699.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 699.060 |
| 2 | KNR 19-01 0530-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym - następna warstwa Krotność = 4 | m2 m2 | 699.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 699.060 |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów.kołnierzy.gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 m2 | 118.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.550 |
| 4 | NNRNKB 202 0521-09 analogia | Demontaż wpustów dachowych 444444 | kpl. kpi. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5 | Kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki 10.49 | m3 | 10.490 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.490 |
| 6 | KNR 0-15II 0527-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy - jedna wars twa (podkładowa) | m2 m2 | 699.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 699.06Ó1 |
| 7 | KNR 0-15II 0527-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa (wierzchnia) | m2 m2 | 699.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 699.060 |
| 8 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej 118.55 | m2 m2 | 118.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 118.550 |
| 9 | NNRNKB 202 0521-09 analogia | Montaż wpustów dachowych podgrzewanych dn 110 mm 4 | kpl. kpi. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |