PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla projektu wykonawczego rekultywacji końcowej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Grabowcu, Gmina Słubice, Powiat Płocki

zadanie II, etap II.

Obiekt: SKŁADOWISKO ODPADÓW innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Grabowcu, Gmina Słubice, Powiat Płocki zlokalizowane na działkach o nr ew. 232, 233, 234, 235, 236.

Opracowanie:

Eco – Progress Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Zaolziańska 5/14, Warszawa 02-781

Biuro: ul. St. Batorego 16, Warszawa 02-591

tel./fax. 0 22 825-96-08

Projektant: inż. Antoni Szczesny

Warszawa, kwiecień 2010 r.

Spis treści:

1. Zakres prac.	3

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	4

2.1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.	4

2.2. Drogi i bezpieczeństwo w ruchu po drogach publicznych.	4

2.3. Warunki higieniczno – sanitarne i socjalne na budowie.	4

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń.	5

4. Informacje dotyczące instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	5

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.	6

5.1. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego.	6

5.2. Środki ochrony indywidualnej.	6

5.3. Zasady bezpiecznej pracy.	6

5.4. Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego.	6

5.5. Prace wymagające asekuracji.	6

# 1. Zakres prac.

Praca maszyn i środków transportowych na wierzchowinie stanowi realne zagrożenie dla ludzi. Z tego względu stwierdza się, że podstawowym problemem w wykonawstwie rekultywacji składowiska w Grabowcu Gm. Słubice jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Projektowane prace:

- Położenie płyt drogowych na drodze wjazdowej.

- Zagęszczenie odpadów na wierzchowinie i części skarp.

- Rozsiew wapna.

- Pokrycie wierzchowiny matą bentonitową VOCLAY TYP ST, na powierzchni 3500 m².

- Pokrycie wierzchowiny i skarp okrywą ziemną.

- Na skarpie przy wjeździe zostanie zamontowana faszyna.

- Okrywa zostanie obsiana mieszanką traw i rzepiku.

- Wykonanie nasadzeń krajobrazowych na wierzchowinie.

# 2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## 2.1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zaleceń BHP ze szczególnym uwzględnieniem następujących uwarunkowań:

- Istnieje zagrożenie wynikające z pracy na wysokości. W tym zakresie należy podjąć wszelkie zabezpieczenia BHP. Osunięcie się maszyny ze skarpy grozi śmiercią i katastrofą.

- Aby uniknąć zagrożeń, przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie budowy, należy opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- W czasie prac na skarpach droga gminna wymaga zamknięcia na ½ szerokości jezdni.

## 2.2. Drogi i bezpieczeństwo w ruchu po drogach publicznych.

Ziemia na wykonanie okrywy jest zgromadzona przy składowisku.

Dowóz ziemi wymaga przejazdu przez drogę gminną z nakładką asfaltową. 
W celu uniknięcia kolizji należy ograniczyć prędkość pojazdów do 30 km/godz. i ustawić odpowiednie oznakowanie.

## 2.3. Warunki higieniczno – sanitarne i socjalne na budowie.

Na placu budowy należy zapewnić pracownikom budowy odpowiednie warunki higieniczno – sanitarne. Wymaga to ustawienia odpowiedniego kontenera i przenośnego WC.

# 3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń.

W trakcie robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z:

- transportem materiałów budowlanych i ziemi;

- pracą koparek na skarpach;

- pracami związanymi z użyciem maszyn i urządzeń transportu bliskiego;

- wykonywaniem prac na skarpach w pobliżu studni do odgazowania składowiska;

- rozsiewem wapna.

W związku z powyższymi pracami konieczne jest zachowanie uwagi i zasad BHP.

# 4. Informacje dotyczące instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji prac każdy pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne, które powinno składać się z instruktażu ogólnego 
i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor BHP 
a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy. Dokument o uczestniczeniu szkoleniu w dziedzinie BHP powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.

Rodzaje prac, przed których rozpoczęciem należy przeprowadzić szkolenie:

- bezpieczeństwo pracy na wysokości;

- obsługa urządzeń transportu bliskiego;

- prace wymagające asekuracji;

- prace operatorów maszyn budowlanych.

# 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

## 5.1. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego.

Maszyny używane na budowie powinny być sprawne technicznie i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.

## 5.2. Środki ochrony indywidualnej.

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami.

## 5.3. Zasady bezpiecznej pracy.

Przy pracy na wysokości należy przestrzegać szczególnie następujących zasad:

- Należy wyznaczyć strefy poruszania się maszyn i samochodów po wierzchowinie i po skarpach.

- Prac na wysokościach nie należy wykonywać podczas deszczu i na śliskim gruncie.

- Należy zachować wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonania robót. W przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie właściwych oznakowań.

## 5.4. Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego.

Nie występują

## 5.5. Prace wymagające asekuracji.

1). Ludzie pracujący na skarpach powinni być wyposażeni w zabezpieczenia asekuracyjne – mocowanie linami asekuracyjnymi.

2). Dla maszyn poruszających się przy skarpach należy wykonać drogę roboczą.