Załącznik nr 10

Specyfikacja techniczna urządzenia sieciowe

| Bezprzewodowy punkt dostępu | Ilość – 2 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | EDIMAX EW-7416APn lub równoważny | Wymagane cechy: 1.Zgodność standardami IEEE 802.11b/g and IEEE802.11n 2.Obsługa częstotliwości z zakresu 2.400~2.4835 GHz 3.Wysokie prędkości przesyłu danych aż do 300 Mb/s 4.Automatyczne sterowanie prędkością przepływu danych w przypadku zakłóceń w pracy sieci 5.Obsługa mostków punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt 6. Obsługa standardu WDS (Wireless Distributed System) 7.Tryb uniwersalnego repeater’a 8. Tryb klienta AP 9. Obsługa do czterech grup ESSID w celu podziału różnych sieci bezprzewodowych 10.Obsługa Roaming Link Integrity 11.Szyfrowanie 64/128 bitowe WEP 12.Obsługa zaawansowanych mechanizmów kontroli dostępu WPA, WPA2 (klucz współdzielony, 802.1x, TKIP, AES...) 13.Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS) 14.Filtracja adresów MAC 15. Ukrywanie identyfikatorów SSID 16.Konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową 17.Aktualizacja oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową 18.Min. dwie anteny |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | • Dołączone sterowniki i instrukcja obsługi • Zawiera wielojęzykowy kreator konfiguracji, w tym język polski |  |

| Router bezprzewodowy IEEE802.11b/g/n z modemem ADSL2/2+ | Ilość – 1 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | AR-7265WnA lub równoważny | Wymagane cechy: 1.Zgodny ze standardem ADSL2/2+, prędkość wysyłania danych do 24 Mb/s, prędkość pobierania danych do 1 Mb/s 2.Zgodny ze standardami 802.11n oraz 802.11 b/g 3.prędkości przesyłu danych (do 300Mbps) zgodne ze standardem nowej generacji 802.11n 4.Wyposażony w przycisk konfiguracji WPS 5.Obsługuje WMM, UpnP, SNMP, DHCP, Filtrowanie IP/MAC, DMZ oraz Serwer Wirtualny 6.współdzielenie łącza szerokopasmowego ADSL przez wiele przewodowych oraz bezprzewodowych urządzeń (do 253 użytkowników) przy wykorzystaniu wszystkich zalet połączenia ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+. 7.wyposażony w trzy odłączane anteny 3dBi. Możliwa jest zmiana standardowych anten na inne, o większym wzmocnieniu. |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | • Dołączone sterowniki i instrukcja obsługi • Zawiera wielojęzykowy kreator konfiguracji, w tym język polski |  |

| Bezprzewodowa karta USB 802.11n | Ilość – 10 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | EW-7717Un p lub równoważny | Wymagane cechy: 1.zgodna ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11b/g/n 2.bezprzewodowy standard 802.11n o transferze do 300 Mb/s 3.Obsługa konfiguracji WPS (Wi-Fi Protected Setup) 4.Dołączony wielojęzyczny kreator konfiguracji zawierający język polski 5.Możliwość umieszczenia karty (lub anteny) w specjalnej podstawce i podłączenia poprzez kabel USB (odpowiednie elementy musza wchodzić w skład zestawu) w celu poprawy jakości sygnału |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | • Dołączone sterowniki i instrukcja obsługi • Zawiera wielojęzykowy kreator konfiguracji, w tym język polski |  |

| Bezprzewodowa kamera IP | Ilość – 3 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | IC-1520DPg lub równoważny | Wymagane cechy: 1.Zgodność ze standardami sieci bezprzewodowych IEEE 802.11b/g 2.Zoom cyfrowy, obrót, nachylenie o kąt 179 stopni przez obiektyw szerokokątny 3.Podgląd obrazu przez przeglądarkę internetową 4.Format obrazu Motion-JPEG z 24-bitową głębią kolorów 5.Obsługa wykrywania ruchu oraz wykonywanie zdjęć zdarzeń i zapis przez email i ftp 6.Dołączone łatwe w obsłudze oprogramowanie do podglądu i zapisu obrazu 7.Manualna regulacja ostrości, funkcje DDNS i UPnP 8.Obsługa zabezpieczeń sieci bezprzewodowej WEP, WPA-PSK oraz WPA2-PSK 9.Kamera / Obraz: - Obraz Motion-JPEG z 24-bitową głębią kolorów - Ręczne dostosowanie ostrości - Wbudowana soczewka szerokokątna 179 stopni - Wbudowana funkcja cyfrowego ruchu obrazu przy uzyciu soczewki szerokokątnej - Nagrywanie video w formacie AVI i zdjęcia JPEG - Szybka sprzętowa kompresja obrazu 10. HTTP / Narzędzia: - Dołączony program do podglądu i zapisu obrazu - Dołączone narzędzia administracyjne, Camera Viewer i zarządzanie przez przeglądarkę - Możliwość podglądu wielu kamer jednocześnie - do 4 kamer - Zgodność ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11b/g - Obsługa szyfrowania sieci bezprzewodowych WEP, WPA, WPA2 - Obsługa dodatkowych 4 kont użytkowników do podglądu obrazu - Ręczny / Planowany / Cykliczny zapis obrazu, odtwarzanie wideo, Forward, Pause and Stop - Automatyczne wysyłanie zdjęcia pocztą elektroniczną lub na FTP - Możliwość podglądu bez logowania Login Free i wykonywanie zaplanowanych ujęć - Obsługa wyjrywania ruchu i wysyłania zapisanego zdarzenia na adres E-mail lub serwer FTP 11.Zgodność z Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista 12.Uaktualnianie fireware'u |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | • Dołączone sterowniki i instrukcja obsługi w języku polskim |  |

| Bezprzewodowy Serwer Drukowania | Ilość – 1 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | PS-3207UWg lub równoważny | Wymagane cechy: 1.Zgodny ze standardami IEEE 802.3, 802.3u i 802.11b i 802.11g 2.Obsługuje szyfrowanie 64/128-bit WEP i WPA-PSK (TKIP i AES). 3.Udostępnia 2 Porty USB2.0 i 1 równoległy port do podłączenia drukarek 4.Udostępnia 2 drukarki USB I 1 równoległą drukarkę w sieci przewodowej 10/100Mbps lub bezprzewodowej IEEE 802.11g/b. 5.Obsługuje protokóły sieciowe TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX, Rendezvous, AppleTalk i IPv6. 6.Obsługuje metody drukowania :LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing i Unix Logical. 7.Obsługuje drukowanie Peer-to-Peer i serwerowe. 8.Kompatybilny z większością systemów operacyjnych (Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, NetWare (3.x i wyżej), Unix/Linux. 9.Obsługuje zarządzanie Web i Narzędzie Konfiguracji Windows. 10.Obsługuje protokoły serwer/klient DHCP. 11.Łatwa instalacja i konfiguracja(kreator) 12.Posiada funkcje tolerancji błędów w trakcie modernizacji Firmware 13.Certyfikaty: - FCC Class B, CE Mark |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | • Dołączone sterowniki i instrukcja obsługi w języku polskim |  |

| Bezprzewodowy Serwer Prezentacji | Ilość – 1 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | WP-S1100 lub równoważny | Wymagane cechy: 1.Zgodność ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11b/g/n 2.Bezprzewodowy przekaz obrazu z komputera na projektor bądź drugi monitor 3.Obsługa standardów VGA oraz HDMI z automatycznym skalowaniem obrazu 4.Obsługa formatów video MPEG 1/2/4, Motion-JPEG, WMV9 oraz H.264 5.Dołączony pilot zdalnego sterowania 6.Możliwość współdzielenie połączenia internetowego podczas prezentacji 7.Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista 8.Złącza: - 1 x port LAN RJ-45 - 1 x port USB - 2 x antena 3 dBi - Wyjścia wideo: VGA - 1 przycisk reset - 1 gniazdo zasilania 9.Możliwość montażu na ścianie 10.Rozdzielczość: - Wyjście wideo: 800x600/1024x768/ 1920x1440 - Wyjśćie HDMI: obsługa Full HD 1080p 11.Zabezpieczenia: -64/128-bit WEP, WPA i WPA2 - 802.1x i WPS (WiFi Protected Setup) 12.Zarządzanie: - Obsługa serwera DHCP Klient/Serwer - Zarządzanie konferencją za pomocą pilota - Manu ekranowe - Klucz logowania i uwierzytelnianie - Możliwość odtwarzania wideo - Możliwość uaktualniania firmware'u 13.Tryb pracy: - Tryb prezentacji: do 16 użytkowników - Tryb wideo: obsługa MPEG 1/2/4 oraz H.264 14. CERTYFIKATY: Znak CE, FCC klasy B |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | • Dołączone sterowniki i instrukcja obsługi w języku polskim |  |

| 3 | W zakresie innych cech |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. |  |
| 4.2 | Urządzenia muszą posiadać komplet przewodów zapewniających ich prawidłową pracę |  |
| 4.3 | Urządzenie musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim |  |
| 4.4 | Urządzenia muszą być tego samego producenta i poprawnie współpracować ze sobą w sieci bezprzewodowej |  |

| 4 | W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Urządzenia muszą być objęte gwarancją na okres min. 24 miesięce |  |
| 4.2 | Zamawiający wymaga dostarczenia do urządzeń dokumentu potwierdzającego ważność gwarancji oraz okres na jaki została ona udzielona a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych |  |