Słubice, dnia 16 maja 2012 r.

Zamawiający

GMINA SŁUBICE

09-533 Słubice, ul. Płocka 32

PP.ZP.271.1.2012

## dotyczy: 	zadania pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie ujął wykonania monitoringu natomiast w załączniku nr 4 do SIWZ – przedmiar robót, w pozycji 53 Zamawiający zamieścił „dostawa i montaż zestawu monitorującego obiekt”. W dokumentacji dołączonej do w/w postępowania brak jakichkolwiek informacji na temat zestawu monitorującego.

Proszę o sprecyzowanie czy system monitoringu jest przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego na podstawie którego będzie można przygotować wycenę.

Odpowiedź:

System monitoringu boisk składa się z następujących elementów:

- kamera TVU zewnętrzna typu CAM-640IV3B/OSD wraz z obudową i uchwytem – 1szt.

- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, rejestrator typu BCS-0804HE-T/DVS-08HET – 1 szt.

- kabel YKY 3 × 2,5 m 2 – 150 mb,

- kabel LAN-T11B 4 × 2 × 0,5 – 150 mb.

Zamawiający informuje, że materiały występujące w opracowaniach można zastąpić innymi spełniającymi wszelkie zakładane wymagania techniczne. Zmiany wymagają zgody Projektanta i Zamawiającego. Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonano uzupełnienia zakresu szczegółowych specyfikacji technicznych oraz zakresu projektu, stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zakres uzupełnienia w ocenie Zamawiającego nie wpływa na konieczność zmiany treści ogłoszenia.

Otrzymują:

- Wykonawcy

- strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl.

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice

- a/a