Numer ogłoszenia: 111938 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 80906 - 2011 data 18.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, tel. 024 2778056, fax. 024 2778210.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II. 1.3..

- W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach Gimnazjum w Słubicach celem podniesienia standardu i bezpieczeństwa użytkowników budynku. Szczegółowy zakres remontu obejmuje: 1. zerwanie posadzek z wykładzin PCV; 2. sfrezowanie płyt lastrykowych z kuchni i zaplecza kuchennego oraz klatki schodowej; 3. ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Tarket z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm. Do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej o następujących parametrach: - grupa ścieralności: P według EN-660-2, - wgniecenie resztkowe: < 0.13 mm według EN 333, - absorpcja akustyczna: min. 15 dB według EN ISO 140-8, - antypoślizgowość: min. R9 według DIN 51130, - odporność barw na światło: >6 według EN ISO 105-802, oraz wykładzinę dywanową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej o następujących parametrach: - materiał: włókna poliamidowe lub poliamidowo poliestrowe, - rodzaj włókien: pętelkowe, gęste, niskie, - ciężar: 850 g/m2, - absorpcja akustyczna: 20dB według EN ISO 140-8, 4. warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej; 5. ułożenie płytek antypoślizgowych, ryflowanych na stopniach klatek schodowych; 6. wymiana podłogi w gabinetach: dyrektora i sekretariatach na wykładzinę dywanową; 7. wykonanie cokołów z listew przypodłogowych PCV w kolorze harmonizującym z kolorem wykładzin. Szczegółowy zakres zamówienia określają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót..

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu posadzek w pomieszczeniach Gimnazjum w Słubicach celem podniesienia standardu i bezpieczeństwa użytkowników budynku. Szczegółowy zakres remontu obejmuje: 2.1. zerwanie posadzek z wykładzin PCV; 2.2. sfrezowanie lub zgroszkowanie wierzchniej warstwy płyt lastrykowych w pomieszczeniach Gimnazjum oraz klatki schodowej. Poprzez frezowanie należy rozumieć frezowanie na grubości do 15 mm w celu przygotowania (uszorstnienia) powierzchni lastryka w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowej przyczepności podłoża. Nie należy przez to rozumieć bezwzględnej konieczności frezowania na głębokość 15 mm. 2.3. ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Tarket z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm. Do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej o następujących parametrach: - grubość całkowita: 4mm według EN 428, - zabezpieczenie powierzchniowe poliuretanowe (IQ PUR), - masa powierzchniowa: > 3850g/m2 według EN 430, - grupa ścieralności: P według EN-660-2, - wgniecenie resztkowe: < 0.13 mm według EN 333, - absorpcja akustyczna: min. 15 dB według EN ISO 140-8, - antypoślizgowość: min. R9 według DIN 51130, - odporność barw na światło: >6 według EN ISO 105-802, 2.4. warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej; 2.5. ułożenie płytek antypoślizgowych, ryflowanych na stopniach klatek schodowych, cokoliki z płytek o wysokości 10 cm, 2.6. ułożenie wykładzin dywanowych przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej o następujących parametrach: - materiał: włókna poliamidowe lub poliamidowo poliestrowe, - rodzaj włókien: pętelkowe, gęste, niskie, - ciężar: 850 g/m2, - absorpcja akustyczna: 20dB według EN ISO 140-8, z wykończeniem listwą przypodłogową PCV z wklejeniem paska wykładziny, do wysokości 5 cm. Szczegółowy zakres zamówienia określają: projekt budowlany zamienny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Z przedmiotu zamówienia wyłącza się pomieszczenia oznaczone numerami 0.25, 0.26, 0.27 na rysunku A03 i pomieszczenie 2.12 na rysunku A05 (sala komputerowa), które obejmuje projekt budowlany zamienny. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy (w zakresie ilość robót i podstaw wyceny) i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze. Winny być sprawdzone i ewentualnie skorygowane na podstawie dokonanej wizji lokalnej obiektu..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV. 4.4..

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice - sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice - sekretariat..