Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 280550-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słubice
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego następujących parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego: 1) Nadwozie: a) osadzone na ramie, rodzaj nadwozia...
Termin składania ofert: 2011-09-21

Słubice: Dostawa nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice
Numer ogłoszenia: 323578 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280550 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, woj. mazowieckie, tel. 024 2778056, faks 024 2778210.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego następujących parametrach technicznych wymaganych przez Zamawiającego: 1) Nadwozie: a) osadzone na ramie, rodzaj nadwozia Pick-up z podwójną kabiną w wersji 5 osobowej, ilość drzwi w kabinie 4, b) kolor - czerwony nie metalizowany, fabryczny lakier 2) Silnik: a) wysokoprężny z turbodoładowaniem, spełniający aktualne obowiązujące normy emisji spalin, b) pojemność skokowa 2400 - 2500 cm3, c) moc 140-150 KM, d) dolna cześć silnika i skrzyni biegów chroniona osłoną przeciwuderzeniową z aluminium. 3) Układ jezdny: a) skrzynia biegów: manualna mechaniczna, minimum 5 biegów do jazdy w przód, b) napęd 4x2, z dołączalnym napędem 4x4, c) reduktor z przełożeniem do jazdy terenowej, d) sterowanie rodzajem napędu oraz reduktorem obsługiwany dodatkową dźwignią obok dźwigni zmiany biegów. e) Mechanizm różnicowy osi tylnej z blokada, lub typu LSD f) Stalowy przedni zderzak terenowy, g) wyciągarka elektryczna o sile uciągu 3,6 tony, z liną min. 25 m, sterowana pilotem z przewodem, zamontowana w zderzaku przednim (nie może wystawać poza obrys pojazdu). 4) Koła, układ hamulcowy a) system ABS z elektronicznym systemem rozdziału siły hamowania, b) ogumienie: minimum 16, z oponami przystosowanymi do jazdy terenowej, c) Koło zapasowe pod podłogą skrzyni ładunkowej 5) Parametry terenowe: a) prześwit pod osiami: min. 210 mm b) kąt natarcia: min. 30O c) kąt zejścia: min. 25O d) kąt rampowy: min. 25O e) głębokość brodzenia: min. 700 mm 6) Wymiary i masy: a) rozstaw osi min. 3050 mm b) długość maks. 5300 mm c) szerokość maks. 1830 mm d) wymiary skrzyni ładunkowej: szer. Min. 1500 mm, długość min. 1500 mm, wysokość do burt min. 450 mm e) dopuszczalna masa całkowita max. 2800 kg f) masa ciągniętej przyczepy z hamulcem: min. 2250 kg g) ładowność min. 700 kg 7) Wyposażenie kabiny: a) min. dwie poduszki powietrzne (airbagi), b) regulacja kolumny kierowniczej w min. 1 płaszczyźnie, c) klimatyzacja, d) immobiliser, autoalarm, e) radioodbiornik z CD i min. 4 głośniki, f) elektryczne sterowanie szyb, g) centralny zamek, h) apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy - 1 kpl, i) pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikami napicia, j) pasy bezpieczeństwa tylne min. zewnętrzne trzypunktowe, środkowy biodrowy. 8) Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego a) urządzenie zespolone sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wyposażone w manipulator zamontowany w przedniej części samochodu tak, by zapewniony był do niego dobry dostęp i nie utrudniał podróżowania na przednich fotelach, nie ograniczał widoczności. Urządzenie akustyczne musi wytwarzać co najmniej sygnały ostrzegawcze dwutonowe o zmiennym brzmieniu (ilość minimum 3) o głośności min 96 dB, Fale dźwiękowe powinny być wysyłane co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia powinna być równoległa do podłużnej oso symetrii pojazdu; dopuszcza się odchylenie od tego kierunku nie większe niż 15°. Włączanie urządzenia akustycznego powinno być zależne od włączenia ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych. Urządzenie musi być wyposażone w zespół nadawczo - rozgłośnieniowy umożliwiający przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu słyszalnych za zewnątrz w odległości minimum 20metrów. b) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: na dachu pojazdu belka sygnałowa z napisem STRAŻ barwy czerwonej na białym tle z dwoma lampami błyskowymi w kolorze niebieskim, Lampy błyskowe ksenonowe z podwójnym błyskiem lub LED. Dwa światła niebieskie pulsujące umieszczone w atrapie przedniej lub zderzaku pojazdu, diodowe LED. 9) Środki łączności a) W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny wraz z instalacją antenową i zasilającą, o następujących parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp 12,5 kHz, nie mniej niż 100 kanałów, zamontowany w przedniej części samochodu tak, by zapewniony był dobry dostęp do panelu manipulacyjnego i nie utrudniał podróżowania na przednich fotelach. 10) Zabudowa skrzyni ładunkowej: a) na podłodze skrzyni ładunkowej wysuwna platforma o nośności min.300 kg, wysuw na min. 2/3 długości platformy, z możliwością zablokowania w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej, b) sztywna zabudowa skrzyni ładunkowej wykonana z aluminium, wpisująca się w obrys kabiny, lakierowana w kolorze nadwozia, z otwieranymi z trzech stron drzwiami na sprężynach gazowych (zawias na górnej powierzchni) zamykanymi na klucz (jeden klucz do trzech drzwi lub jeden klucz do tylnych drzwi i blokady pozostałych drzwi zwalniane od wewnątrz), umożliwiający łatwy dostęp i obsługę sprzętu. c) na dachu zabudowy relingi poprzeczne z możliwością przewożenia drabiny i długich narzędzi, nośność relingów i dachu umożliwiająca przewożenie min. 80 kg ładunku. d) na wysokości burt bocznych skrzyni ładunkowej wykonana półka z mocowaniami dla dostarczonego wyposażenia pożarniczego. e) wewnętrzne oświetlenie przestrzeni ładunkowej, oświetlenie pola pracy (min. po jednej lampie na boki i jedna do tyłu). f) wyposażenie w uchwyty umożliwiające szybki i łatwy dostęp do następującego sprzętu: - kanister 10 l - 1 szt., - toporek - 1 szt., - kask strażacki - 1 szt., - rękawice strażackie - 2 pary, - ubranie ochronne + buty z zabezpieczeniem przed ogniem - 1 kpl. - walizka medyczna do udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. - piła spalinowa - 1 szt. - deska ratownicza - 1 szt. 11) Wymagania ekologiczne Zamawiający zobowiązuje dostawcę do dostarczenia samochodu spełniającego niżej wymienione parametry techniczne: a) zużycie energii maks. 300 MJ/100km, b) emisja dwutlenku węgla - dla średniego spalania maksymalnie 220 g/km, c) norma emisji - min. Euro4 12) Gwarancja a) pełna gwarancja min. 36 miesięcy lub 100 000 km b) korozja powierzchniowa lub wady powłoki lakierniczej: min. 3 lata (dla skrzyni ładunkowej min. 1 rok) c) perforacja korozyjna nadwozia: min. 6 lat (dla skrzyni ładunkowej min. 3 lata) Wyposażenie, o którym mowa w pkt. 10 lit. d dostarczy do montażu Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- CON CEPT+ Spółka z o.o., ul. Al. Generała Władysława Andersa 591, 43-300 BIelsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103704,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 112240,00

- Oferta z najniższą ceną: 112240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112240,00

- Waluta: PLN.