USŁUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Opracowanie  techniczne

Remont drogi gminnej G-15 w miejsc. Studzieniec gmina Słubice

odc. DP 1459W do tablicy miejsc. „Studzieniec”

pow. płocki woj. Mazowieckie

długość oprac.   L=1,250 km.

Inwestor:  Gmina Słubice

pow. płocki

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent:	inż. T. Dudkiewicz

Egz. nr …,

Płock 2010.09

-1-

OPIS DO REMONTU

drogi gminnej w miejsc. Studzieniec

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejącej drogi gminnej lokalnej wraz z  skrzyżowaniem  z drogą powiatową nr 1459W .

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Charakterystyka terenu:

Początek opracowania to krawędź nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z  drogą  powiatową nr nr 1459W, koniec drogi to cd drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, granica administracyjna wsi Studzieniec w odl. 1,25km od drogi powiatowej, przed przepustem na rowie.

Odcinek do remontu to była  nawierzchnia bitumiczna która uległa lokalnemu zniszczeniu pod wpływem wzrastającego ruchu pojazdów.

Pobocza gruntowe, droga w poziomie terenu,   brak rowów. W otoczeniu pola i zabudowa siedliskowa.

Po trasie pojedyncze drzewa występują  przy granicy działki, linie kablowe nie stanowią przeszkody. Remont realizowany jest w pasie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

3.. Opis  remontu

Zakres robót obejmuje:

- wyrównanie lokalnych wyrw w nawierzchni masą bitumiczną ,

- ułożenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej szer. 3,2m i grub. 3,0 cm na całym odcinku,

Zjazdy nie są elementem opracowania, nie występują obecnie, są w wystarczającej ilości dla funkcjonowania gospodarstw w zakresie dostaw i obsługi użytków rolnych.

Oznakowanie pionowe bez zmian.

Odwodnienie na przyległy teren, działki gminne, szerokość pasa drogowego max. 10,0m.

6.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   do 15.11.2010

8.0. Zestawienie powierzchni.

- warstwa ścieralna 			4tyś. m2,

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński