USŁUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 24-266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Odbudowa drogi gminnej 291108W  (G-8)

od drogi powiat. 6915W - Zyck Nowy

gmina Słubice pow. płocki woj. mazowieckie

działka nr160, 220/2, 897 długość oprac.   L=1,443 km.

Inwestor:  Gmina Słubice

pow. płocki

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent:	inż. T. Dudkiewicz

Egz. nr

Płock 2010.09

-1-

OPIS DO ODBUDOWY

drogi gminnej G8 w miejsc. Piotrkówek Gm. Słubice

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest odbudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej zniszczonej w wyniku powodzi w m-cu maju i czerwcu 2010r, wraz z wyrównaniem i wykonaniem poboczy.

# 2.0. LOKALIZACJA

Teren objęty przebudową znajduje się  w miejsc. Piotrkówek, szczegółową lokalizację pokazano na orientacji w skali 1:10000 i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Charakterystyka terenu:

Droga gminna położona jest częściowo w terenie zabudowanym, a częściowo poza terenem zabudowanym obszary leśne i nieużytki.  Droga gminna posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy szerokości działki od 4,5 do 7,5 m.  Nawierzchnia żwirowa grub. około 30 cm, zadrzewienie – pojedyncze drzewa poza pasem drogowym, na gruntach prywatnych. Obszar o zabudowie siedliskowej, luźnej,  obustronnej. Na całej długości jezdnia przebiega po istniejącym pasie drogowym, nie zachodzi potrzeba dokonywania poszerzeń pasa,  nie narusza interesów osób trzecich. Pozyskanie gruntów jest niezbędne dla ewentualnego wykonania rowów .

Początek wystąpienia o pozw. na odbudowę km 0+000, to krawędź istniejącej drogi powiat. 6915W, koniec to skrzyżowanie z drogą gminną G9 w miejsc. Piotrkówek km  1+443.

Odwodnienie z drogi na istniejący teren.

Teren płaski o rzędnej  około 63,00 m npm. na na całym odcinku.  Nawierzchnia istniejąca lekko wyniesiona nad teren.

Nie zachodzi konieczność wycinki drzew, aktualna ilość zjazdów wystarczająca do obsługi gospodarstw i dojazdu do pól i łąk  Ponieważ jezdnia jak i przyległy teren są obecnie, jak i po przebudowie, na tym samym poziomie zjazd na działki odbywa się w dowolnym miejscu.,  dodatkowe zjazdy nie są planowane. Rowy nie będą wykonywane.

3.1. Parametry drogi:

- droga gminna kat. 		„L” lokalna,

- szerokość nawierzchni		3,50m,

- szerokość poboczy		2x0,5m,

- kat. ruchu				KR1,

- szerokość istn. pasa drogowego	4,5 do 7,5m,

- długość odcinka			1,4km,

4. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem stanową grunty gminy Słubice, na całej długości droga  mieści się w istniejącym pasie drogowym.

# 5.0. Opis robót – wg załączonego przedmiaru

Zakres robót obejmuje m.in:

- wyrównanie wyrw w nawierzchni żwirowej z wyprofilowaniem podłoża i zdjęciem namułu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej  szer. 3,50m i grub. 3+5cm na całym odcinku,

Oznakowanie pionowe do odtworzenia.

6.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   do 12.2010, czas trwania robót 60 dni.

8.0. Zestawienie powierzchni.

- warstwa ścieralna 			5122 m2,

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński