Załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna komputera stacjonarnego nr 2

| Zestaw komputerowy nr 2 | Ilość – 8 szt. |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Wypełnia Wykonawca Opis oferowanych wymagań lub konfiguracji |
| 1 | W zakresie sprzętowym |  |
| 1.1 | Procesor | 1.Liczba rdzeni w strukturze procesora: 2 2.Min. częstotliwość taktowania procesora: 2,8 GHz 3.Min. częstotliwość taktowania magistrali: 1333 MHz 4.Dołączony wentylator zapewniający wydajne chłodzenie |  |
| 1.2 | Płyta główna | 1.Zaprojektowana do obsługi oferowanego procesora 2. Chipset dostosowany do oferowanego procesora zaopatrzony w radiator 3.Standard: ATX 4. Zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 5. Min. 2 sloty PCI 6. Liczba i rodzaj slotów pozwalający obsłużyć proponowane podzespoły |  |
| 1.3 | Pamięć RAM | 1.Typ pamięci: min. DDR 2 2.Pojemność pamięci: 4 GB (z możliwością rozszerzenia do 8GB) 3.Dual / Quad: 2 x 2048 MB 4Częstotliwość pracy: 1066 5.Opóźnienie CAS: 5 6. Pamięci zaopatrzone w radiator |  |
| 1.4 | Dysk twardy | 1.Typ: wewnętrzny 2. Format: 3,5 cale 3. Interfejs: SATA II 4. Pojemność 500 GB (podzielony na co najmniej 3 partycje) 5. Obroty na min. 7200 obr/min |  |
| 1.5 | Karta graficzna | 1.Złącze: PCI-Express 2.0 x 16 2.Min wielkość pamięci: 512 MB 3.Typ pamięci: min DDR3 4.Szerokość magistrali pamięci 256 bit 5. Chłodzenie chipsetu: Aktywne 6. Wyjścia DVI na karcie: 2 szt. (+Przejściówka z DVI na D-Sub 1 szt.) 7. RAMDAC: 400 MHz 8. Zgodność programowa Directx 10.1 / OpenGL 2.0/Shader Model 4.1 |  |
| 1.6 | Karta muzyczna | 1.Dopuszcza się kartę zintegrowaną. 2. Standard dźwięku wielokanałowego: 7.1 |  |
| 1.7 | Napęd optyczny | 1.Napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-R +/-RW Dual Layer 2. Typ napędu: Wewnętrzny 3. Interfejs: S-ATA 4. Rodzaje odczytywanych płyt: DVD-ROM,DVD+/-RW,DVD+/-R,Photo CD,Video CD,CD-DA,CD-Extra,CD-Text,CD-R,CD-RW,DVD-RAM 5. Prędkość odczytu: CD 40 x 6. Prędkość odczytu DVD (SL) 16 x 7.Predkość zapisu: CD-R 48 x CD-RW 32 x DVD-R 20 x DVD+R 20 x DVD-RW 6 x DVD+RW 8 x DVD-R DL 12 x DVD+R DL 12 x DVD-RAM 12 x 8. Obsługiwane tryby zapisu: DAO(Disc-At-Once)/TAO(Track-At-Once)/SAO(Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording) 9. Technologia LightScribe: Tak 10.Kolor przedniego panelu: czarny |  |
| 1.8 | Napęd FDD | 1.FDD 1.44MB 3.5" 2.Kolor: czarny |  |
| 1.9 | Mysz | 1.Typ myszy: Laserowa (Optyczna) 2.Komunikacja z komputerem: Przewodowa 3.Interfejs: USB Rozdzielczość: 1600 (min. 800) Zasięg: 1,5 m. Liczba przycisków: 5 Liczba rolek: 1 Kolor: czarny |  |
| 1.10 | Klawiatura | 1. Układ klawiszy: Standardowy 2.Komunikacja z komputerem: Przewodowa 3. Kolor: czarny |  |
| 1.11 | Obudowa | 1.Kolor obudowy: czarny 2.Typ obudowy: Midi Tower ATX 3. Akceptowalny format płyty głównej: m-ATX , ATX 4. Gniazdo USB na panelu przednim: 2 szt. 5. Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim: 1 szt. 6. Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim: 1 szt. 7. Ilość zamontowanych wentylatorów: 2 szt. 8. Zamontowane wentylatory : 2 x 120 mm. 9. Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory 1 szt. 10.Obudowa wyposażona w system sterowania pracą wentylatora z wyświetlaczem LCD. 11. Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem |  |
| 1.12 | Zasilanie | Zasilacz: 1.Standard: ATX 2.0 2.Moc min: 500 W 3. Typ PFC: Aktywne 4. Posiadane zabezpieczenia przepięciowe, termiczne. 5. Ilość wentylatorów: 1 szt. 6. Średnice wentylatorów: 120 mm 7. Maks. Głośność: 27 dB Listwa zasilająca: 8..Napięcie znamionowe: 230 9.Ilość gniazd sieciowych: 5 10.Typ gniazd sieciowych: Standard polski 11.Długość kabla: 3 m. 12.Bezpieczniki: 10A 13.Rodzaj materiału obudowy: niepalny 14.Kolor obudowy: czarny 15.Możliwość mocowania do podłoża. |  |
| 1.13 | Karta przywracania - sprzętowa ochrona dysków- karta Goliath 3 HD Protector lub równoważna | Funkcje realizowane przez kartę: 1. Karta instalowana w slocie PCI. 2. Obsługa technologii wielordzeniowych AMD i Intel. 3. Obsługa kontrolerów: IDE, EIDE, SCSI. 4. Obsługa dysków: PIO, DMA 33/66/100/133, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE oraz S-ATA. 5. Obsługa systemów plików: FAT16, FAT32 oraz NTFS. 6. Obsługa systemów operacyjne: DOS, Windows 9x/Me, Windows NT/2000, Windows XP, Windows 2003, Vista 32-bit. 7. Funkcja zabezpieczania przed zmianami BIOS i CMOS. 8. Możliwość wyboru chronionej partycji dysku. 9. Możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu. 10. Funkcja ładowania tylko z dysku twardego (zabezpieczenie przed bootowaniem z dyskietki czy CD). 11. Możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci z poziomu Windows. 12. Możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami. 13. Możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów. 14. Możliwość stałego monitorowania stanu poszczególnych komputerów w sieci (informacja o aktualnym trybie karty - chroniony, otwarty; ilości wolnego miejsca na dysku; włączony/wyłączony). 15. Możliwość startu systemu bez przywracania w trybie automatycznym. 16. Możliwość zabezpieczenia procesu przywracania hasłem w trybie manualnym. 17. Obsługa menu karty w języku polskim. 18. Do karty dołączone instrukcje obsługi karty w języku polskim, komplet sterowników i oprogramowanie umożliwiające min.: -zarządzanie kartami w sieci z poziomu Windows, sterowanie wszystkimi funkcjami i ustawieniami kart w sieci, zarządzanie z poziomu systemu pojedynczym komputerem, grupą lub grupami komputerów w sieci |  |
| 1.14 | Złącza i interfejsy | 1.Czytnik kart pamięci: -Odczytywane standardy kart SD/SDHC/MMC/CF/MD/XD/SM 2. Min. 8 portów USB (w tym dwa z przodu obudowy). Nie jest dozwolone stosowanie przejściówek lub koncentratorów zewnętrznych. |  |
| 1.16 | Słuchawki z mikrofonem | 1. Komunikacja z urządzeniem: Przewodowa 2.Długość przewodu: min. 2 m 3.Złącze: mini Jack 4.Regulacja głośności 5. Kolor: Czarny 6.Typ słuchawek: nauszne 7.Typ mikrofonu: dynamiczny 8. Czułość mikrofonu -58±2 dB 9. Skuteczność słuchawek 108±3 dB |  |
| 2 | W zakresie oprogramowania |  |
| 2.1 | System operacyjny | Microsoft Windows Vista (32bit) PL |  |
| 2.2 | Pakiet antywirusowy | Norton Internet Security 2009 PL |  |
| 2.3 | Pakiet biurowy | Microsoft Office 2007 SB PL |  |
| 2.4 | Archiwizacja danych | Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie danych na wszystkich dostępnych nośnikach optycznych obsługiwanych przez napęd optyczny z interfejsem użytkownika w języku polskim |  |
| 2.5 | Sterowniki | Sterowniki na płytach CD/DVD do wszystkich urządzeń zamontowanych w oferowanym modelu komputera, zapewniające prawidłową ich pracę w środowisku zainstalowanego systemu operacyjnego |  |
| 2.6 |  | Oprogramowanie wymienione w punktach 2.1,2.2, 2.3,.4,2.5 musi być dostarczone wraz z odpowiednimi licencjami oraz dokumentacją w języku polskim do każdego egzemplarza oferowanego komputera. |  |
| 3 | W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych |  |
| 3.1 | Komputery muszą być objęte gwarancją na okres min. 24 miesięce |  |
| 3.2 | Zamawiający nie dopuszcza zaplombowania obudowy komputera, tzn. otwarcie obudowy komputera nie może skutkować utratą gwarancji |  |
| 3.3 | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| 3.4 | Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 3.5 | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| 4 | W zakresie innych cech |  |
| 4.1 | Komputery muszą być fabrycznie nowe. |  |
| 4.2 | Komputery muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu |  |
| 4.3 | Komputery muszą posiadać komplet przewodów zapewniających ich prawidłową pracę |  |
| 4.4 | Komputery muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem |  |
| 4.5 | Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model (załączyć do oferty) |  |
| 4.6 | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) |  |
| 4.7 | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) |  |