Zamawiający

GMINA SŁUBICE

09-533 Słubice, ul. Płocka 32

PP.ZP.271.6.2013

dotyczy: 	dostawa nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słubice w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907) o wartości zamówienia poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 278KM?

Uzasadnienie: Charakterystyka przyspieszenia pojazdów w ruchu drogowym jest uzależniona od momentu obrotowego silnika, który bezpośrednio pochodzi od jego pojemności a nie od ilości koni mechanicznych. Moc silnika nie jest wykorzystywana w normalnej eksploatacji. Pojazdy z silnikami o większej mocy, a mniejszej pojemności silnika oraz mniejszym momencie obrotowym mają znacznie dłuższy czas przyspieszenia, tak więc zmiana mocy silnika z 285KM na 278KM nie spowoduje odczuwalnej zmiany oraz nie będzie miała wpływu na warunki trakcyjne pojazdu i odczucia kierowcy co do dynamiki pojazdu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że proponowana zmiana stanowi tylko 2,5% różnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu fabrycznie wyposażonych w klimatyzację ale bez wywietrznika dachowego?

Uzasadnienie: Wyspecyfikowany pojazd wyposażony jest w klimatyzację, tak więc załoga ma zapewniony komfort jazdy i przebywania w kabinie pojazdu bez konieczności otwierania okien w części brygadowej i używania wywietrznika dachowego. Zastosowanie wywietrznika nie jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na samochodach pożarniczych. Wiąże się to z pojawiającymi się przypadkami nieszczelności i przedostawania się wody do wnętrza kabiny. Jest to rozwiązanie nieskuteczne i obecnie dużo skuteczniejsze jest stosowanie klimatyzacji w pojeździe. Fabryczne wywietrzniki z powodu swojej konstrukcji nie mogą służyć również jako wyjście ewakuacyjne z powodu zbyt małych wymiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga autopompy o wydajności 3000l/min, na stopniu niskiego ciśnienia. Ten wymóg jest zupełnie nieuzasadniony i wygląda tylko na próbę ograniczenia dostępu do przetargu innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z ogumieniem pojedynczym na osi tylnej?

Uzasadnienie: Nie ma badań wskazujących, że pojazdy na ogumieniu bliźniaczym bądź pojedynczym są bezpieczniejsze zwłaszcza, że głównym współczynnikiem (parametrem) bezpieczeństwa dla pojazdów jest stateczny kąt przechyłu bocznego i jeżeli jakikolwiek pojazd nie będzie bezpieczny dla użytkownika (bez względu na zastosowanie ogumienia ) to pojazd taki nie uzyska świadectwa dopuszczenia  CNBOP przez co nie będzie mógł być wprowadzony do eksploatacji. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że Zamawiający pragnie nabyć pojazd o napędzie na wszystkie osie, a zastosowanie ogumienia pojedynczego na tylnej osi zwiększy tylko możliwości trakcyjne pojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z zabudową wykonaną z różnych materiałów w pełni odpornych na korozję tzn. stal nierdzewna, aluminium, niektóre elementy z  materiałów kompozytowych?

Uzasadnienie: Zamawiający  nie jest ekspertem w dziedzinie materiałoznawstwa, tak więc precyzując konkretny materiał ogranicza możliwość konkurencji oraz poziom zastosowanej technologii. Ograniczenie tylko do kompozytu narzuca konkretną i jedyną możliwą technologię wykonania zabudowy, a tym samym faworyzuje niektórych producentów. Zamawiający nie ma wiedzy ani żadnego obiektywnego opracowania wskazującego, że najkorzystniejszym materiałem do zastosowania w zabudowie pojazdów pożarniczych jest tylko kompozyt. Nie ma również żadnych badań ani opracowań co do wyższości konstrukcji kompozytowej nad konstrukcją wykonaną ze stopów aluminium, natomiast są badania wskazujące, że materiały kompozytowe są mniej żywotne niż aluminium stal nierdzewna, bowiem kompozyty nie są odporne na promienie UV, kwaśne deszcze i mają średni okres przydatności 10 lat podczas gdy zabudowy wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej nawet 20-30 lat. Ponadto konstrukcja zabudowy kompozytowa jest konstrukcją samonośną, w której ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne pełnią rolę spinającą. Powoduje to, że jest ograniczona możliwość jej naprawy w stosunku do innych typów zabudów w przypadku np. kolizji drogowej. Naprawa zabudowy kompozytowej możliwa jest wyłącznie u producenta zabudowy (ze względu na tajemnicę składu kompozytu), natomiast zabudowa z poszyciem zewnętrznym aluminiowym może być serwisowana w każdym zakładzie blacharskim. Zastosowanie zabudowy kompozytowej może się przekładać na wyższe koszty obsługi pojazdu po okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z kabiną wyposażoną w mocowania do przewożenia aparatów oddechowych w oparciach tylnych siedzeń, jednak bez fabrycznego przetłoczenia w tylnej ścianie kabiny?

Uzasadnienie: Wymagane przez Zamawiającego fabryczne przetłoczenie ściany tylnej w kabinie jest stosowane tylko i wyłącznie w pojazdach marki Mercedes Benz. Zapis taki jest próbą ograniczenia dostępu do przetargu innym producentom podwozi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z wysokością całkowitą 3300  mm?

Uzasadnienie: W przedmiotowym przetargu chcielibyśmy zaoferować Państwu średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany na podwoziu Iveco Eurocargo ML150E28. Ten samochód posiada ważne świadectwo dopuszczenia i jest użytkowany już przez ponad 30 różnych jednostek na terenie całego kraju. Mocowanie drabiny dwuprzęsłowej żądanej przez Zamawiającego sprawi, że drabina będzie wystawać ponad dach kabiny. W efekcie podniesie to wysokość całkowitą samochodu o około 10 cm. Alternatywą dla tego rozwiązania jest zastosowanie drabiny trzyprzęsłowej typu DNW 3080. Drabina ta ma długość całkowitą po rozłożeniu wynoszącą 8 m, a w złożeniu 3,3 m i dzięki temu mieści się cała na dachu zabudowy i nie podnosi wysokości całkowitej pojazdu. Zresztą dostawę takiej drabiny żąda Zamawiający w punkcie 5.3 załącznika nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź:

Mając na uwadze okoliczności użytkowania i garażowania pojazdu Zamawiający odpowiednio określił je w wymaganiach zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ, a fakt, że Wykonawca nie może dostarczyć pojazdu spełniającego wszystkich warunków nie oznacza, że Zamawiający musi dostosować się do jego żądań.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z mocowaniami dla drabiny trzyprzęsłowej typu DNW3080?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu ze zbiornikiem wody o pojemności 3500 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis minimalnych wymagań zawartych w SIWZ.

Zarzuty: Reasumując pragniemy zwrócić uwagę, że postawione przez Zamawiającego wymagania spełnia tylko i wyłącznie pojazd jednej firmy tj. P.U.H. Bocar. W związku z powyższym nasuwa się pytanie w jakim celu Zamawiający ogłasza przetarg skoro i tak z góry wiadomo, że wystartować w nim może tylko i wyłącznie jedna firma.

Podsumowanie:

W odniesieniu do zarzutów Wykonawcy o tendencyjność w zapisach SIWZ i ograniczeniu kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie publiczne Zamawiający wyjaśnia, że z jego wiedzy w chwili obecnej jest w Polsce kilku Wykonawców samochodu pożarniczego będącego przedmiotem zamówienia, którzy spełniają stawiane wymagania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ma prawo sformułować warunki techniczne przedmiotu zamówienia w taki sposób, by spełniał on optymalnie potrzeby i oczekiwania użytkownika oraz by jego eksploatacja nie stwarzała problemów technicznych i nie generowała dodatkowych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie może dostarczyć pojazdu spełniającego wszystkich warunków nie oznacza, że Zamawiający musi się dostosować się do jego żądań. Zachowanie uczciwej konkurencji nie polega bowiem na dopuszczeniu do udziału w postępowaniu wszystkich produktów istniejących na rynku, a jedynie takich, które spełniają jego oczekiwania. Dysponując bowiem środkami publicznymi Zamawiający nie może wydać ich w sposób nie przemyślany, który narazi go na zarzuty marnotrawstwa, kupując przedmiot niechciany i niedostosowany do jego potrzeb. Z uwagi na występujące zagrożenie pożarowe i powodziowe na obszarze gminy i inne związane m.in. transportem drogowym i przebiegiem rurociągów z materiałami niebezpiecznymi zakup nowego średniego samochodu gaśniczego pozwoli OSP Słubice na skuteczniejsze prowadzenie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia poszkodowanym oraz zagrożonego mienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia a tym samym przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Otrzymują:

- Wykonawcy

- strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl.

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice

- a/a