Słubice, dnia 24 lipca 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Gminy Słubice kieruję zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. zakres robót niżej wymienionych:

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Słubicach na działce o nr ewid. 236/3.

Właścicielem działki jest Gmina Słubice.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice.

Inwestycja swym zakresem obejmuje remont i termomodernizację budynku Urzędu Gminy Słubice, w skład której wchodzi remont i docieplenie dachu, wymiana instalacji odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gresowymi, wymiana poręczy, drabinki na dach oraz wymiana opaski wokół budynku.

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych, charakterystyki energetycznej, walorów wizualno – użytkowych istniejącego budynku oraz dostosowanie jego parametrów do obowiązujących norm i przepisów.

Program użytkowy budynku – ocena pod kątem termomodernizacji.

- Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wzniesionym w  technologii tradycyjnej murowanej z pustaków szczelinowych obustronnie otynkowanych. Przegrody poziome stanowią stropy żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych. Na ostatnim stropie wykonano stropodach pełny.

Na parterze i piętrze budynku usytuowano pomieszczenia biurowe, konferencyjne, sanitariaty, komunikacja oraz pomieszczenia gospodarcze. W piwnicy znajdują się: kotłownia z magazynem oleju oraz pomieszczenie gospodarcze.

Budynek posiada przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla budynku jest zasilana z istniejącej kotłowni olejowej.

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez istniejącą drogę wewnętrzną.

Istniejące przegrody posiadają następujące parametry izolacyjności cieplnej:

- ściany zewnętrzne 	– 1,10W/m2K

- stropodach 	- 1,94 W/m2K

Stan poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku (ścian zewnętrznych, stropu, fundamentów) ustalono jako dobry, umożliwiający zrealizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, a także zachowanie interesów osób trzecich.

Ustalone zmiany nie spowodują pogorszenia bezpieczeństwa ludzi i mienia w całym budynku.

- Wnioski z oceny stanu istniejącego

Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem grubości min. 10 cm.

Stropodach/dach należy docieplić styropianem grubości min. 15 cm.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zachować niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Całość robót powinny wykonywać wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia w danej specjalności.

Istniejące pokrycie dachowe wykonano z kilku warstw papy asfaltowej, na którym widoczne są liczne spękania i złuszczenia, co kwalifikuje je do wymiany. Na  obróbkach blacharskich i orynnowaniu stwierdzono liczne ślady korozji kwalifikujące je do wymiany. Po oględzinach stwierdzono stan stolarki drzwiowej i  okiennej jako niezadowalający i zaprojektowano ich wymianę.

Nawierzchnie schodów są w złym stanie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi. Ze  względów estetycznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę poręczy oraz drabinki na dach oraz demontaż krat i zastosowanie stolarki antywłamaniowej. Ponadto po dociepleniu fundamentu należy wykonać opaskę wokół budynku.

Oddziaływanie budynku na otoczenie.

Projektowane roboty związane z termomodernizacją budynku nie wpłyną ujemnie na  istniejące budynki i działki sąsiednie i nie spowoduje zmiany ukształtowania terenu.

Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby.

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Materiały użyte do wykonania inwestycji będą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Interesy osób trzecich nie będą naruszone.

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem zabytkowym jak również nie jest położony w strefie konserwatorskiej ochrony.

Dane techniczne obiektu

- Dane dla stanu istniejącego budynku

Kubatura 	- 2173,48m3

Powierzchnia zabudowy	- 319,87 m2

Wysokość budynku 	- 7,60m

Powierzchnia użytkowa:

Piwnicy	- 13,98 m2

Parteru	- 243,61 m2

Piętra	- 197,97 m2

Łączna	- 455,56 m2

- Dane dla stanu projektowanego budynku

Kubatura 	-22851,86m3

Powierzchnia zabudowy	- 330,64 m2

Wysokość budynku 	- 7,75m

Powierzchnia użytkowa:

Piwnicy	- 13,98 m2

Parteru	- 243,61 m2

Piętra	- 197,97 m2

Łączna	- 455,56 m2 Kubatura 	- 2173,48m3

Ochrona cieplna budynku.

Istniejące przegrody nie spełniają wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku:

- ściany zewnętrzne 	- 1,10 W/m2K

- stropodach 	- 1,94 W/m2K

Założenia przyjęte do obliczeń ochrony cieplnej budynku:

- temperatura zewnętrzna – (-20°C)

- temperatura dla pomieszczeń (biurowych, gospodarczych na poziomie parteru i  I-piętra, komunikacji) – (20°C)

- temperatura dla pomieszczeń sanitariatów – (24°C)

- temperatura dla pomieszczeń piwnicy – (16°C)

Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody po termomodernizacji:

- ściany zewnętrzne	- 0,29 W/m2K

- stropodach	- 0,24 W/m2K

Opis projektowanych elementów termomodernizacji

- Ściany zewnętrzne istniejące

Zaprojektowano docieplenie istniejących ścian składające się z:

- istniejąca warstwa nośna

- projektowana warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr. 10 cm, o maksymalnej przewodności cieplnej równej 0,040 W/m2K,

- tynk cienkowarstwowy systemowy silikonowy na siatce z włókna szklanego i kleju.

Na ścianach fundamentowych zaprojektowano ocieplenie ze styropianu EPS 70-040 gr. 8 cm. Ściany fundamentowe należy odkopać do poziomu ław a  następnie wykonać izolację przeciwwilgociową (2×Dsperbit) i następnie wykonać ocieplenie i tynk cienkowarstwowy.

- Pokrycie dachu

Na projektowanym budynku zaprojektowano wymianę pokrycia wraz z  termomodernizacją.

Projektowane warstwy:

- istniejący stropodach

- styropian EPS 70-040 gr. 15 cm,

- papa podkładowa montowana mechanicznie,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa.

- Odprowadzenie wód opadowych z dachów zaprojektowano za pomocą rynien dachowych ( 150 i rur spustowych ( 110 z PCV.

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej o gr. 0,55 mm.

Zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej oraz drabinki na dach. Ponadto wszystkie kominy wentylacyjne należy rozebrać do poziomu stropu i odmurować a następnie otynkować. Docieplenie budynku spowodowało, iż należy podmurować wszystkie ogniomury a następnie wykonać na nich obróbki blacharskie.

- Schody

Na schodach wykonać okładzinę z płytek gresowych, antypoślizgowych, mrozoodpornych. Ponadto projektuje się wymianę poręczy. Poręcze zaprojektowano jako stalowe ocynkowane a następnie pokryte powłokami antykorozyjnymi.

- Opaska wokół budynku

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącej opaski a następnie wykonanie nowej z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, na zewnątrz opaski zaprojektowano opornik gr. 6 cm.

- Stolarka zewnętrzna

Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż krat okiennych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Okna PCV w kolorze białym, antywłamaniowe, szyba P4(4,4-4) z argonem, okucia  obwiedniowe WK2. Współczynnik infiltracji powietrza przez okna a=0,5-1,0m3/m*h*daPa.

Drzwi aluminiowe ocieplone, płycinowe w kolorze szarym.

- Parapety wewnętrzne

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano parapety z laminatów epoksydowych.

W miejscach gdzie pod oknami znajdują się grzejniki c.o. należy zamontować parapety poszerzone na szerokość grzejników.

- Parapety zewnętrzne

Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej grub. 0,55mm.

- Tynki i okładziny zewnętrzne

Na wszystkich ścianach zewnętrznych wykonać tynki cienkowarstwowe silikonowe na siatce i kleju.

Tynki wewnętrzne

W celu właściwego osadzenia nowej stolarki należy ją przesunąć na zewnątrz w  stosunku do istniejącej jej lokalizacji, co spowoduje ubytki w tynkach wewnętrznych. W celu prawidłowego wykonania glifów zaleca się skucie istniejących tynków w glifach a następnie wykonanie nowych tynków cem-wap kategorii IVF. Wykonane tynki należy pokryć farbami emulsyjnymi (kolorystyka w zależności od istniejącej w danym pomieszczeniu).

Instalacje

Instalacja odgromowa

W ramach inwestycji zaprojektowano wymianę instalacji odgromowej.

Szczegółowy opis zakresu robót do wykonania zawarty został w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego: www.ugslubice.bip.org.pl.

Wartość inwestycji została określona na kwotę brutto 301.249,98 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wykonawca będzie pełnił obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, Polskim prawem oraz bieżącą współpracę z Zamawiającym. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pełnić obowiązki i funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmianami).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do wykonania obowiązków i przyjęcia czynności ciążących na Zamawiającym w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, a w szczególności:

- uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

- zapoznaniem się z opracowaniami projektowymi, umowami na wykonanie robót, warunkami zgłoszenia wykonania robót, terenem - przed wejściem wykonawców na plac budowy,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i zgłoszeniem wykonania robót, specyfikacją techniczną wykonaniu i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi,

- współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robot budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

- pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji- według potrzeb,

- weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego), w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp., oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,

- sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji (dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - niezwłocznie od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem),

- udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych - cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,

- potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,

- nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp, ustaleń planu BIOZ,

- zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

- żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę,

- przekazywanie Zamawiającemu przez wykonawcę faktur, podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania,

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania nadzoru inwestorskiego będąc, co najmniej trzy razy w tygodniu, na placu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi minimum raz na sześć miesięcy.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

  - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał z należytą starannością co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego o wartości nie mniejszej niż 370.000,00 zł i zakresem robót porównywalnym z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym zapytaniem ofertowym, której wykonanie potwierdzi odpowiednimi dokumentami;

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wykazanie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z § 2.1.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.Nr 138 poz. 1554 z dnia 4.12.2001r).

Wykonawca musi wykazać, że osoba ta posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy kierowaniu robotami budowlanymi jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Łączenie funkcji inspektora nadzoru budowlanego i funkcji kierownika budowy nie jest dopuszczalne.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada:

- Sporządzony przez Wykonawcę formularz Oferty z wykorzystaniem opracowanego wzoru oferty.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem załączonego wzoru wykazu osób;

- Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z wykorzystaniem załączonego wzoru wykazu usług.

Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji i rozliczenia zadania.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 15.11.2012 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 sierpnia 2012 roku do godz. 1200 w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką Wykonawcy i zaadresowanej na adres: Urząd Gminy Słubice, 09-533 Słubice ul. Płocka 32 i oznaczonej:

Oferta na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice”

Nie otwierać przed dniem 6 sierpnia 2012 roku godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2012 roku o godz. 1300 w Sali konferencyjnej Nr 13 Urzędu Gminy Słubice, 09-533 Słubice, ul. Płocka 32.

Wybór oferty będzie dokonany z pośród ofert spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o zaoferowaną najniższą cenę ryczałtową.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:

- W zakresie zmiany wymienionych w ofercie osób - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem posiadania przez te osoby takich samych lub wyższych kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia zawodowego;

- W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego;

- Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- Konieczności wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

- Zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), uniemożliwiających realizację umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację umowy na zasadach w niej określonych.

- Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

Warunki i ustalenia jakie będą wprowadzone do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu prawidłowego wykonywania prac, o których mowa w § …. niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w  kwocie brutto …………………………. zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. … jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Płatność będzie dokonana po zakończeniu robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice”.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia rachunku/faktury VAT*, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, po potrąceniu ewentualnych obciążeń, zgodnie z właściwymi przepisami.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

* w zależności czy Wykonawca jest płatnikiem VAT

Kary umowne

- W przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, jak również w razie odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § …. ust. …umowy.

- Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności za przekroczenie terminów, o których mowa w § .. umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § … ust…. umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy, będzie ją wykonywał w sposób nieprawidłowy lub nie będzie realizował obowiązków określonych w § …. umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powyższych przyczyn, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody, a więc także przenoszącego wysokość kar.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.

Wobec powyższego zapraszam do złożenia oferty.

Z poważaniem

Otrzymują:

- strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl

- a/a

WYKONAWCA

…………………………………

(pieczątka firmy)

Nr fax …………………………..

e-mail…………………………...

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice”

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w zapytaniu ofertowym, za cenę ryczałtową:

Wartość  netto: ……………………….

Podatek: …………………………..

Cena brutto: ………………………

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w okresie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

..................................................                                                    ....................................................................

( Miejscowość i data ) 	          	                                              (Podpisy osób wskazanych dokumencie

Uprawniającym do występowania w obrocie

Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

WYKONAWCA

…………………………………

(pieczątka firmy)

Nr fax …………………………..

e-mail…………………………...

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Wykształcenie; Kwalifikacje zawodowe; Uprawnienia budowlane | Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

..................................................                                                    ....................................................................

( Miejscowość i data ) 	          	                                              (Podpisy osób wskazanych dokumencie

Uprawniającym do występowania w obrocie

Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

WYKONAWCA

…………………………………

(pieczątka firmy)

Nr fax …………………………..

e-mail…………………………...

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Wartość projektu inwestycyjnego | Zamawiający (nazwa, adres ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w powyższej tabeli.

..................................................                                                    ....................................................................

( Miejscowość i data ) 	          	                                              (Podpisy osób wskazanych dokumencie

Uprawniającym do występowania w obrocie

Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)